МОДЕРНИЗАЦИЯ QRPP  ТРАНСИВЕРА  PIXIE    (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

При эксплуатации модернизированного трансивера  «PIXIE»  [1]  собранного из набора,  присланного из Китая, обнаружились еще некоторые неудобства и недостатки.

1.Невозможность использования электронного ключа с малым током коммутации, так как ток, протекающий через транзистор Q2  во время передачи, достигает  100 мА и более. У меня в электронном ключе реле  РЭС-64  постоянно залипало.

2.Отсутствие самоконтроля при передаче.

Для устранения  этих недостатков  в трансивер добавлен узел управления выходным каскадом, предложенный  Валерием  RW3AI, и генератор самоконтроля.

Схема трансивера с новыми и предыдущими доработками приведена на  РИС 1.

РИС 1

Добавленные узлы выделены цветом. Из схемы оригинала удален диод D3, который при передаче включался в прямом направлении и снижал тем самым напряжение питания, поступающее на вывод 6 ИМС LM386 до 0.6 Вольт и запрещал ее работу. Без этого диода напряжение  питания  на вывод 6 микросхемы поступает постоянно, что позволяет  сигнал с генератора самоконтроля, собранного на транзисторе VT3, подавать на вход (вывод 3) ИМС  LM386. В этом случае сигнал самопрослушивания комфортный и без щелчков. Уровень сигнала самопрослушивания подбирается  с помощью конденсатора C*.

Конструктивно генератор выполнен на отдельной плате, установленной  вертикально рядом  с основной платой PIXIE  (ФОТО 1)

ФОТО 1

Узел управления выходным каскадом выполнен на транзисторе VT4. У  меня  применяется транзистор КТ664А9 в корпусе  SOT-89, предназначенный для поверхностного монтажа, но можно и другой p-n-p транзистор, например КТ208, КТ209. Желательно чтобы  у транзистора при токе 100 мА напряжение насыщения не превышало 0.3 – 0.4 В. Конструктивно этот узел, чтобы не переделывать плату PIXIE, выполнен на штекере для подключения ключа. (ФОТО 2)

В результате  трансивер «PIXIE», собранный из набора, присланного из Китая, после всех доработок позволяет улучшить следующие характеристики:

1. кварцевый генератор на транзисторе  Q1, переделанный на «Super  VXO», позволяет практически с кварцевой стабильностью перестраивать частоту в пределах  7000 – 7030 кГц;

2. истоковый повторитель на транзисторе VT2 исключает влияние выходного каскада на стабильность частоты;

3. Узел сдвига частоты, собранный на транзисторе VT1, исключает “плачущий “ сигнал при манипуляции и позволяет сдвигать частоту на 800 – 1000 Гц;

4. цепочка  CP2 и R* ( 10 Ом ), идущая с вывода  1  ИМС LM386  намного увеличивает усиление  УНЧ и тем самым громкость принимаемых сигналов;

5. цепочка  R (2 кОм) и С (6800 пФ ) между  1 и 5 выводами ИМС, образуют фильтр НЧ, сужающий полосу пропускания.

ФОТО  2

6. переключатель S1 в нижнем по схеме положении сдвигает частоту генератора вниз при приеме, что позволяет точно настроиться по нулевым биениям на частоту корреспондента. Установив после этого переключатель в верхнее положение, слышно с каким тоном нужно вызывать корреспондента, чтобы быть на его частоте;

7. узел управления выходным каскадом, собранный на транзисторе VT4, позволяет использовать электронный ключ с малым током коммутации;

8. генератор самоконтроля,  собранный на транзисторе VT3, улучшает комфортность работы в эфире.

Все  перечисленные доработки расширяют возможности  трансивера “ PIXIE”  как  при повседневной работе, так и в соревнованиях. С ноября 2016 года на таком трансивере при мощности 0.3 Вт  в диапазоне 40 метров проведено около 300 QRPP QSO с 28 странами по списку диплома  DXCC:   ES, UA3, EU, UA0, YU, UT,  LZ, SP, ON, HA,  S5,  DL,  9A,  E77, F,  LY,  YO,  OH, OE,  UN,  PA,  LX,  YL,  OM,  OK,  OH0,  I,  HB9. В том числе в соревнованиях:

OK-OM DX contest  2016 – 20 QSO;

LZ DX contest 2016 – 56 QSO;

Сделай сам  зима  2016 – 11 QSO;

HA DX contest 2017 – 28  QSO;

IARU 2017 – 21 QSO;

Сделай сам  зима  2017 – 8 QSO;

HA DX contest  2018 – 63 QSO;

UBA contest 2018 – 53 QSO;

Мороз Красный нос 2018 – 9 QSO.

Из интересных связей – это QSO с OH0Z, UP25L, LX7I, RD0A.

Питание трансивера – сетевой стабилизированный источник с выходным напряжением 12В.

Антенна - W3DZZ, расположенная на крыше 9-этажного дома.(живу на 1 этаже). Длина кабеля  48 метров.

Юрий  Лебединский  UA3VLO                                                    г Александров   март  2018

Литература:

1.Юрий Лебединский UA3VLO. Модернизация QRPP трансивера “PIXIE”

http://rw3va.qrz.ru/articles/index.html